| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета от “___” ___________ 20___ № ___________ | УТВЕРЖДЕНО Приказ от “___” ___________ 20___ № ___________ |
| --- | --- |

ИЛИ

| СОГЛАСОВАНО Уполномоченное лицо по охране труда работников организации ____________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) | УТВЕРЖДЕНО Руководитель организации (заместитель руководителя организации, в должностные обязанности которого входят вопросы организации охраны труда) ____________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для арматурщика

____________________________________________

(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

I. Общие требования по охране труда

1. К выполнению арматурных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными по состоянию здоровья к данным видам работ, прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований инструкций по охране труда.

Проверка знаний по вопросам охраны труда проводится ежегодно, повторные инструктажи на рабочем месте не реже чем через 3 месяца.

2. Арматурщик должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды ему предусмотрены:

- костюм брезентовый (костюм хлопчатобумажный);

- кепи;

- ботинки кожаные с защитным носком (сапоги кирзовые);

- рукавицы брезентовые;

- каска защитная.

Зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке;

- подшлемник;

- валенки;

- галоши.

В остальное время на наружных работах дополнительно:

- плащ с водоотталкивающей отделкой и капюшоном.

При выполнении работы на высоте дополнительно:

- пояс предохранительный.

При выполнении работ на подземных участках дополнительно:

- белье нательное (2 комплекта).

3. Получить задание от бригадира (мастера) и проверить исправность инструмента.

4. При нахождении на строительной площадке или в цехе необходимо соблюдать следующие требования:

4.1. быть внимательным к сигналам движущегося транспорта и механизмов, перемещаться только в установленных местах, проходах;

4.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

4.3. не допускать нахождения на рабочем месте посторонних лиц.

5. Работать необходимо только исправным инструментом. Рукоятки ручного инструмента должны быть прочно насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенцев.

6. Опасные и вредные производственные факторы:

рабочие части ручного и механического оборудования;

электрический ток;

выступающие концы арматуры.

7. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II. Требования по охране труда перед началом работы

8. Проверить исправность станка, верстака, надежность крепления их к полу (фундаменту), надежность закрепления ножей станка, наличие и исправность ограждений, заземления и других защитных устройств.

9. Проверить пусковые и тормозные устройства станка, лебедки.

10. Смазать все трущиеся части станка и, запустив на холостом ходу, убедиться в его исправности.

11. При обнаружении каких-либо неисправностей остановить станок, лебедку и сообщить об этом мастеру (механику).

12. Арматурщик может быть допущен к работе в качестве верхолаза, а также к строповке поднимаемых каркасов, сеток, блоков и других грузов только после того, как он пройдет специальное обучение и получит соответствующее удостоверение на право выполнения указанных работ. Кроме того, до начала работ арматурщику необходимо пройти медосмотр.

III. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Заготовку и обработку арматуры (резка, гнутье и пр.) необходимо выполнять в отдельном помещении или на специально отведенном и огражденном участке (полигоне). Проезды и проходы на этом участке не должны быть загромождены материалами, деталями и готовой продукцией.

14. Арматурную сталь на строительной площадке следует укладывать на стеллажи высотой не более 1,5 м, арматурную сталь в бухтах, мотках - в штабеля высотой не более 1,5 м.

15. Во время работы на правильном станке необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

15.1. заправлять концы арматурной стали из бухты в правильный барабан только при отключенном станке;

15.2. перед включением станка убедиться в наличии предохранительного кожуха у барабана;

15.3. проверить наличие ограждения места перехода арматурной стали с вертушки на барабан; вертушка для укладывания мотков стали должна быть установлена на расстоянии 1,5 - 2 м от станка и на высоте не более 500 мм от пола и ограждена.

16. При резке арматурной стали на станке с механическим приводом необходимо:

16.1. перед пуском станка проверить наличие защитных кожухов, убедиться в исправности тормозных и пусковых устройств, надежном закреплении режущих частей ножниц (зазор между плоскостями подвижного и неподвижного ножей допускается не более 1 мм);

16.2 подавать арматурную сталь для резки лишь после того, как маховик станка разовьет достаточную скорость вращения;

16.3. в случае поломки или затупления ножей прекратить работу и поставить в известность механика о необходимости замены ножей;

16.4. не резать сталь большего диаметра, чем это предусмотрено паспортными данными станка;

16.5. не держать руки на расстоянии менее чем 200 мм от места резки.

17. При резке арматурной стали дисковой пилой арматурщик обязан:

17.1. выполнять резку в защитных очках;

17.2. арматурную сталь держать под прямым углом к диску пилы;

17.3. если обнаружены у диска пилы трещины, вмятины или другие дефекты, работу прекратить и сообщить об этом мастеру (механику).

18. Закладывать арматурную сталь на приводном станке для гнутья допускается только при остановленном диске.

Не разрешается во время работы станка заменять упоры и изгибающие пальцы станка.

19. При резке и гнутье арматурной стали на ручном станке арматурщик должен:

19.1. перед началом работы убедиться в прочном креплении станка к верстаку;

19.2 не допускать удлинения рычага (рукоятки) трубами или какими-либо предметами;

19.3. не налегать на рычаг корпусом тела и не передвигать рычаг руками от себя (вперед).

20. Длинномерные стержни арматуры, выступающие за габариты станков, в необходимых случаях должны быть ограждены устойчивыми переносными предохранительными приспособлениями.

21. При гнутье нескольких стержней арматурщик обязан следить за тем, чтобы все стержни находились в одной вертикальной плоскости, для этого необходимо применять специальные держатели.

22. Вытяжку арматуры следует производить при помощи лебедки с дистанционным управлением.

23. При работе лебедки следить, чтобы не было перекосов при наматывании каната на барабан.

24. Не разрешается:

24.1. производить вытяжку арматуры с помощью транспортных средств;

24.2. выполнять на станках работы, не предусмотренные паспортом;

24.3. расправлять руками бухты и натягиваемые пучки арматуры;

24.4. находиться вблизи натянутого каната, пучка арматуры и исправлять неправильное наматывание на барабан каната во время работы лебедки;

24.5. перерезать на приводных станках арматурную сталь на отрезки длиной менее 300 мм без приспособлений, предохраняющих от ранения.

25. Закладка арматуры, перестановка пальцев и упоров при гнутье арматуры на механическом станке допускаются только при неподвижном диске.

26. При натяжении арматурной стали механическим способом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

26.1. в определенных местах установить защитные ограждения (сетки) высотой не менее 1,8 м. Рабочим не разрешается проходить в зоне натяжения арматуры;

26.2. перед началом работы проверить исправность гидравлических насосов или домкратов, а также креплений зажимных плит или захватов;

26.3. убедиться в том, что в арматуре перед ее натяжением нет надрезов, надломов и других дефектов;

26.4. во время натяжения арматуры у стендов следует зажигать красную сигнальную лампочку.

27. Удалять металлическую пыль и окалину, образующуюся при очистке и гнутье арматуры на станках и верстаках, следует специальными пылесосами или щетками, при этом арматурщик должен работать в защитных очках и рукавицах.

28. К работам на электродуговой и контактной сварке арматуры могут быть допущены арматурщики, которые прошли обучение и получили соответствующие удостоверения.

29. Во время монтажа и сборки арматурного каркаса фундаментных конструкций необходимо:

29.1. стержни арматуры спускать в котлован и траншеи по специальным лоткам, сбрасывать их сверху не допускается;

29.2. при спуске в котлован пользоваться стремянками, а при спуске в узкие траншеи - приставными лестницами.

30. При сборке арматуры колонн и других высоких вертикальных конструкций необходимо через каждые 2 м в высоту устраивать настил с ограждениями, имеющими перила и бортовые доски. Поднятую арматуру колонн до ее окончательной установки следует временно раскреплять растяжками и подпорками, кондукторами или другими способами.

Не разрешается подниматься на арматурные каркасы до их окончательной установки или до временного надежного раскрепления.

31. При очистке опалубки (перед установкой в нее арматуры) сжатым воздухом рабочий должен надеть защитные очки.

Ходить по уложенной арматуре разрешается только по специальным мостикам шириной не менее 0,6 м с перилами, устроенным на козелках, установленных на опалубку.

32. Перед подъемом каркасов, сеток арматурно-опалубочных блоков грузоподъемными кранами и механизмами необходимо:

32.1. осмотреть зону подъема и перемещения грузов и убедиться в том, что в этой зоне нет людей;

32.2. проследить за тем, чтобы на поднимаемом грузе не было никаких посторонних предметов;

32.3. для устранения раскачивания пользоваться оттяжками из прочного пенькового или стального каната. Нельзя оставлять на весу поднимаемую арматуру.

33. Отцепку тросов, грузозахватных приспособлений производить только после надежного закрепления устанавливаемых каркасов и блоков.

34. Во время подъема и монтажа армированных конструкций не находиться под лесами и подмостями.

35. Не разрешается установка арматуры вблизи электропроводов и электрооборудования. При необходимости указанные работы выполнять под руководством мастера (начальника участка) по наряду-допуску.

36. Во избежание поражения электротоком не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, оголенным проводам, не производить самостоятельно исправлений или подключений.

37. Арматурщику не разрешается исправлять и регулировать электроинструмент, передавать его другим лицам.

38. Переносные токоприемники (инструмент, машины), применяемые при выполнении работ, должны иметь напряжение не более 42 В.

39. Включать в электросеть механизированный инструмент и другие токоприемники следует только при помощи специальных устройств.

40. В качестве переносных ламп применять специально предназначенные для этой цели светильники заводского изготовления напряжением не выше 12 В.

41. Выполняя работу совместно с электросварщиком, необходимо для защиты глаз использовать очки с электрофильтрами, а рабочее место сварщика должно быть ограждено переносными щитами или ширмами.

IV. Требования по охране труда по окончании работы

12. Отключить станки, лебедки от электросети и запереть пусковые рубильники на замок.

43. Очистить инструмент и сдать его на хранение.

44. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и посторонние предметы с проходов.

45. Протереть и смазать трущиеся части станков и механизмов.

46. Собрать все такелажные приспособления, очистить от грязи стальные канаты, стропы, цепи и, смазав их, сдать на хранение. Канаты следует очищать в рукавицах стальной щеткой, нельзя делать это тряпками или ветошью.

47. Обо всех замеченных недостатках арматурщик должен сообщить мастеру (начальнику участка).

48. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

V. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

49. Прекратить работу при возникновении загорания в электроустановках или при опасности поражения электрическим током окружающих в результате обрыва кабеля (провода) или замыкания, обесточить электроустановку.

50. При возникновении в зоне работы опасных условий труда (нарушение ограждений, неисправность заземления, потеря устойчивости конструкций или средств подмащивания, появление запаха газа и др.) работы необходимо прекратить и немедленно сообщить руководителю работ.

51. При происшедшем несчастном случае потерпевшему следует оказать первую помощь и при необходимости доставить его в лечебное учреждение.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда или специалист, на которого возложены эти обязанности) ____________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) | Руководитель структурного подразделения (разработчика) ________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- |